## Slide 1
Wielozadaniowość w języku MicroPython
Systemy operacyjne mikrokontrolerów
Agata Lebek
Artur Bogacz
Jacek Jaszczuk
Grzegorz Woźny
Notes: Slajd tytułowy. Nazwa projektu. Nazwa przedmiotu. Nazwiska skazańców :p

## Slide 2
Plan prezentacji
Cel i założenia projektu
Definicja współprogramu
Wykorzystane elementy
Oprogramowanie
Efekt końcowy

## Slide 3
Sterowanie w czasie rzeczywistym silnikiem krokowym poprzez stronę WWW
Wykorzystanie mechanizmu współprogramów (coroutines)
Cel projektu

## Slide 4
Stworzenie dwóch współprogramów. Program pierwszy wystawia stronę WWW oraz zarządza obsługą klienta WWW. Program drugi kręci silnikiem krokowym.
Komunikacja między programami przy użyciu zmiennych globalnych. Program WWW informuje silnik o kierunku obrotu. Na stronie WWW znajdą się dwa odnośniki, dzięki którym będzie można ustawić kierunek kręcenia się silnika.
Możliwe będzie również określenie prędkości i liczby kroków (zarówno wczytywanie z pliku, jak i wpisywanie parametrów na stronie WWW).
Założenia projektu
Notes: Brak groźby do wielokrotnego dostępu do zmiennej w jednym czasie

## Slide 5
Współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B.
W języku Python współprogram jest uogólnieniem podprogramu. Jest on używany do wielozadaniowej współpracy, w której proces dobrowolnie oddaje kontrolę okresowo aby umożliwić jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji.
Współprogram może zawiesić swoje wykonanie i przekazać kontrolę do innego modułu i może wznowić wykonywanie od miejsca, w którym zostało przerwane.
Współprogram w Pythonie
Notes: https://www.geeksforgeeks.org/coroutine-in-python/

## Slide 6
Mikrokontroler z WiFi ESP8266 V3 NodeMCU
Silnik krokowy 28BYJ-48 5VDC + sterownik ULN2003
Wykorzystane elementy
Notes: Co jest potrzebne do zbudowania naszego super systemu sterowania silnikiem krokowym.

## Slide 7
Mikrokontroler z WiFi ESP8266 V3 NodeMCU
Specyfikacja modułu NodeMCU:
Moduł zbudowany w oparciu o układ ESP8266-12E
Zasilanie napięciem 3,3V (lub 5V przez USB)
Zawiera konwerter USB-UART – CH340
10 portów GPIO (PWM, I2C, SPI, 1-Wire)
Konwerter ADC – 10-bitowy
Złącze micro USB

## Slide 8
Silnik krokowy 28BYJ-48 i sterownik ULN2003
Specyfikacja silnika
Napięcie znamionowe: 5 V
Pobór prądu na cewkę: 100 mA
Przełożenie: 64:1
Rezystancja cewki: 50 Ω
Moment trzymający na wyjściu
przekładni: 0,03 Nm
Pięć wyprowadzeń
Wymiary: ϕ28 x 19 mm (bez wału)
Specyfikacja sterownika
Napięcie pracy: 5 V
Diody LED wskazujące aktualną fazę
Siedem pinów wejściowych - IN1...IN7
Wymiary płytki: 35 x 32 mm

## Slide 9
Front-end
function funName(argument){
let req = new XMLHttpRequest();
req.open("POST", "tu_slij", true);
var mySuperVar = "Hello World 2.0";
//...
req.send(JSON.stringify({myTxt: mySuperVar}))
}}
Oprogramowanie
Notes: Stringify: JS->JSON, != parse JSON->JS
https://regexr.com

## Slide 10
Efekt końcowy – front – end strony WWW

## Slide 11
https://docs.python.org/3/library/asyncio-task.html
https://github.com/peterhinch/micropython-async/blob/master/TUTORIAL.md
https://www.geeksforgeeks.org/coroutine-in-python/
https://botland.com.pl/pl/moduly-wifi/8241-modul-wifi-esp8266-nodemcu-v3.html
https://botland.com.pl/pl/silniki-krokowe/3480-silnik-krokowy-z-przekladnia-28byj-48-5v-01a-003nm-ze-sterownikiem-uln2003-5903351241458.html
Bibliografia